## Slide 1: Processzorok és RAM(ok)
Misi: Processzorok.docx
Gergő: RAM(ok).docx + Puritánppt.pptx
Valentin: PowerPoint.pptx

## Slide 2: RAM MEMÓRIA

## Slide 3: RAM FELTALÁLÓJA
A dinamikus véletlen hozzáférésű memóriát (RAM) először Robert Dennard találta fel 1968-ban.
Texasban született, és mérnök, aki megalkotta a (RAM) egyik első modelljét, amelyet először Dynamic Random Access Memorynak hívtak

## Slide 4: Mi a RAM?
A RAM (Random Access Memory) egy olyan típusú számítógépes memória, amely gyors és véletlenszerű hozzáférést biztosít az adatokhoz.
Ez a memória típus ideiglenes tárolóhelyet biztosít a futó alkalmazások számára.
A RAM kapacitása nagyban befolyásolja a számítógép teljesítményét, mivel a nagyobb RAM kapacitás lehetővé teszi több program futtatását és azok gyorsabb működését.

## Slide 5: RAM története
Régen mágnesszalagon tárolták az adatokat
Az 1990-es években került bevezetésre az SDRAM. Az SDRAM már képes volt gyorsan, egyetlen adatsebességgel átvinni az adatokat.
2000 körül lett kifejlesztve a dupla adatsebesség véletlen hozzáférésű memória (DDR RAM).
A DDR RAM bevezetése megváltoztatta és meghatározta a memória piacát, ami a mai napig meghatározó.
1990: Apple MAC RAM

## Slide 6: Fontosabb félvezető memóriatípusok
ROM (csak olvasható memória): Gyártó által beégetett adatot tartalmaz, amely nem módosítható.
PROM (programozható ROM): Olyan memória, amely egyszer írható, de később nem módosítható.
EPROM (törölhető PROM): Törölhető és többször újraírható;
EEPROM (elektronikusan törölhető PROM): Elektromos feszültséggel törölhető és újraírható. Ilyenek például a Flash memóriák is.

## Slide 7: Memória típusok
A legrégebbi memória típus
Sorokra és oszlopokra van bontva (sor és oszlopcím-et kell megadni az eléréshez)
FPM RAM (Fast Page Model)

## Slide 8: Memória típusok
Több ideig tárolódnak az adatok (az FPM-hez képest)
Sebessége: általában 33 MHz
EDO RAM (Extended Data Output)

## Slide 9: Memória típusok
Megduplázódott a sebessége a EDO-hoz képest
Sebessége: 66 MHz
BEDO RAM (Burst Extended Data Output)

## Slide 10: Memória típusok
Ez egy további régebbi RAM típus, amelyet a Rambus Inc. fejlesztett ki.
Magasabb adatátviteli sebességet kínál, de kevésbé elterjedt és korlátozottan kompatibilis más rendszerekkel
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory)

## Slide 11: Memória típusok
Régebbi típusú RAM, amelyet a DDR generációk váltottak fel
Kisebb sebesség és adatátvitel
Általában régebbi (nagyon régi) számítógépekben
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)

## Slide 12: Memória típusok
Az eredeti DDR memória típus, amelyet a DDR2 követett
elsők között alkalmazta a kettős adatátviteli sebességet --> nagyobb adatátvitel (max 400 MHz)
DDR (DOUBLE DATA RATE)

## Slide 13: Memória típusok
Kevésbé elterjedt és kevésbé használatos
Alacsonyabb sebesség és adatátviteli sebesség mint a DDR3 és a DDR4 esetében (133~200MHz)
Kevésbé kompatibilis az újabb alaplapokkal
DDR 2 (DOUBLE DATA RATE 2)

## Slide 14: Memória típusok
Sok régebbi számítógépben jelenleg is DDR3-as ramok vannak
Sebessége: 400–1066 MHz
DDR 3 (DOUBLE DATA RATE 3)

## Slide 15: Memória típusok
Jelenleg a legelterjedtebb RAM típus
Sebessége: 2133MHz – 3000+ Mhz (pl: 3200, 3400)
Nem olyan drágák
DDR 4 (DOUBLE DATA RATE 4)

## Slide 16: Memória típusok
2021-ben jelent meg
Sebessége: 3200 - 6400 MHz (átlagosan: 4800 MHz)
Alacsonyabb feszültségen működnek (energiahatékonyabb)
Nem annyira elterjedt (még) (magasabb ár miatt)
DDR 5 (DOUBLE DATA RATE 5)

## Slide 17: Memória típusok
GDDR 5, GDDR 6, GDDR 6X, GDDR 7
GDDR 5: gyorsasága 1400 MHz (boost  1540 MHz-ig)
GDDR 6: gyorsasága 1650 MHz (boost  1770 MHz-ig)
Az újabb RTX kártyákban már GDDR6/6X található
GGDR (GRAPHICS DOUBLE DATA RATE)

## Slide 18: Memória típusok
36 Gbps-os sebesség  50%-os sávszélesség növekedés a GDDR6X-hez képest (36 vs 22 Gpbs)
Egyszerre lesznek erősebbek, gyorsabbak és energiahatékonyabbak
Érkezésüket 2024-re tippelik
GDDR 7

## Slide 19: Memória típusok
Hordozható eszközökben van jelen (pl: mobiltelefon)
Alacsony feszültségen működnek
Energiahatékonysága elősegíti a készülék üzemidejét
Főbb verziók: LPDDR 1,2,3,4,5,5x
Sebességük:
  LPDDR 1: 200MHz vs LPDDR 5X: 553MHz
LPDDR (LOW POWER DDR)

## Slide 20: PROCESSZOROK

## Slide 21: Mi az a processzor?
A CPU (processzor) a számítógép „agya”
A különböző utasítások értelmezését és végrehajtását vezérli
Félvezetős kivitelezésű, összetett elektronikus áramkör. Egy szilícium kristályra integrált, sok tízmillió tranzisztort tartalmazó egység

## Slide 22: CPU története
Intel - 1971: első mikroprocesszor (4 bites Intel 4004 - 740-kHz)
Később több sikeres 8 bites sorozat más gyártóktól
  Intel 8008
  Zilog Z80
  Motorola 6800

## Slide 23: PROCESSZOR RÉSZEI
ALU: matematikai és logikai műveletek
AGU: címszámító egység
CU: Ez szervezi, ütemezi a processzor egész munkáját
Register: gyors, kisméretű memória (ideiglenes információknak)
Buszvezérlő: továbbítja az adatokat
Cache: gyorsítótár

## Slide 24: PROCESSZOR feladatai
Számítás és vezérlés
Feldolgozza és vezérli az eszköz funkcióit
Pl: gomblenyomás a billentyűzeten
Binárisan kódolt adatok (0, 1)

## Slide 25: PROCESSZOR frekvencia
Állapotváltozás 0-ról 1-re, vagy 1-ről 0-ra
A két impulzus közötti intervallumot frekvenciaciklusnak nevezzük
Ezen ciklusok mennyisége egy másodperc alatt adja a processzor frekvenciáját (Hertz - Hz)
Manapság GHz
Miné nagyobb, anná jobb!

## Slide 26: PROCESSZOR mag
Különálló számítási egységek
Több programot tud kezelni egyszerre
Multitasking

## Slide 27: Főbb processzor gyártók
PC/Laptop:
  Intel (FŐ: Intel Core (i3, i5, i7, i9)
  AMD (FŐ: Ryzen (3, 5, 7, 9))
  Apple M processzorok
Mobiltelenok/tabletek:
  Snapdragon
  MediaTek
  Apple (Apple A)

## Slide 28: INTEL VS áemdé
Árazás:
  Régebben az AMD ár érték arányban jobb volt
  Manapság hasonló árban vannak a processzorok
Architektúra:
  AMD: AM5 (5 nm, DDR5-ös memória támogatás, MAX 170W TDP)
  Intel: Socket 1700 (10 nm, DDR5-ös memória támogatás, MAX 165W TDP)

## Slide 29: INTEL VS áemdé
CPU játék teljesítmény:
  Az Intel általában jobb teljesítményt nyújt játékok terén
  Az AMD többmagos teljesítménye viszont jobb (nagy teljesítményű játékoknál fontos)
  AMD rugalmasabb (overclock szempontjából) , Az intelnél csak a K végződésű processzor boostolható
Munkához való teljesítmény (pl: videóvágás):
  Az AMD processzorok nagy előnyben vannak a többmagos teljesítménye miatt

## Slide 30
Legerősebb Intel vs AMD processzor
AMD Ryzen 9 7950X3D (260.000 Ft)
Intel Core i9-13900KS (280.000 Ft)
- 24 mag, 32 szál
- 10 nm
- Alapórajel: 2.4 GHz (Boost  6 GHz)
- TDP: 150 WATT
Benchmark (GeekBench v6)
- Single-Core: 3164 pont
- Multi-Core: 22.770 pont
- 16 mag, 32 szál
- 5 nm
- Alapórajel: 4.2 GHz (Boost  5.7 GHz)
- TDP: 120 WATT
Benchmark (GeekBench v6)
- Single-Core: 3050 pont
- Multi-Core: 20.191 pont

## Slide 31: Mobil processzorok
Évről évre egyre erősebbek
Vásárlásnál érdemes figyelni:
  Belső memória
  Teljesítmény
  Órajel
  Chip architektúra

## Slide 32: Mobil processzorok
Régebbi processzorok:
  Snapdragon: QSD8250 (2008)
    1 mag, 1 GHz, 65 nanométer
  Apple A széria: Apple A4 (2010)
    1 mag, 1 GHz, 40 nanométer

## Slide 33: Mobil processzorok
Legújabb processzorok (ami jelenleg elérhető telefonban):
  Snapdragon: Snapdragon 8 Gen 2 (3DMark: 12.000, Antutu: 1.520.000 pont)
    8 mag, 3.2 GHz, 4 nanométer, SC: 1984, MC: 5262, TDP: 6.3 W
  Apple: Apple A17 Pro (3DMark: 10.000, Antutu: kb 1.520.000 pont)
    6 mag, 3.7 GHz, 4 nanométer, SC: 2932, MC: 7431, TDP: 8 W
  MediaTek: Dimensity 9200 (3DMark: 12.000, Antutu: kb 1.450.000 pont)
    8 mag, 3 GHz, 4 nanométer, SC: 1945, MC: 5251

## Slide 34: Mobil processzorok
Jövőben érkező processzorok
  Snapdragon: Snapdragon 8 Gen 3 (Antutu: 1.980.000 pont)
    8 mag, 3.3 GHz, 4 nanométer, SC: 2192, MC: 7283
  Apple: Apple A18 (Pro?)
    Nem sokat lehet tudni róla, elvileg: 3 nm-es technológia
  MediaTek: Dimensity 9300 (Antutu: kb 2.040.000 pont)
    8 mag, 3.2 GHz, 4 nanométer, SC: 2215, MC: 7246

## Slide 35: PC PROCESSZOR FOGLALATOK
- Fontos a foglalat típusa alaplap/processzor vásárlásnál
- Lényegében egy csatlakozó, amibe helyezzük a processzort
- 2 fő foglalat: LGA és AM (Intel és AMD)
- Aktuális foglalatok:
- Intel: LGA1151
- AMD: AM5

## Slide 36: PC Processzor vásárlás
Magok száma: elosztódnak a processzor feladatai a magok között
Foglalat: LGA (Intel) vagy AM (AMD)
Órajel: a processzor sebessége (Hz -> Ghz)
TDP: megmutatja hogy a CPU mennyit hőt bocsát el
Gyorsítótár: ideiglenes fájlok tárolására alkalmas

## Slide 37: Köszönjük a figyelmet!
01001011 11000011 10110110 01110011 01111010 11000011 10110110 01101110 01101010 11000011 10111100 01101011 00100000 01100001 00100000 01100110 01101001 01100111 01111001 01100101 01101100 01101101 01100101 01110100 00100001

01000110 01000011 00100000 01000010 01100001 01110010 01100011 01100101 01101100 01101111 01101110 01100001 00100000 00101101 00100000 01010010 01100101 01100001 01101100 00100000 01001101 01100001 01100100 01110010 01101001 01100100 00100000 00110001 00100000 00101101 00100000 00110010

## Slide 38: Források
https://www.alza.hu/mi-a-processzor
https://bytech.hu/processzor/ https://hu.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit https://hu.wikipedia.org/wiki/Processzorfoglalat https://hu.frwiki.wiki/wiki/Processeur http://users.atw.hu/tfginfo/ht/hardver/CPU.htm
https://slideplayer.hu/slide/2118473/
https://bestofcafe.hu/mi_a_ram.html
https://www.pcx.hu/Minden-amit-RAM-tudni-erdemes-1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika)
https://www.alza.hu/fogalomtar/ram-memoria-tipusok
https://nanoreview.ne
https://arukereso.hu